Общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС» Свидетельство СРО №СРО-И-024-14012010-00196 от 21.12.2012г.

Адрес: 664075, г. Иркутск,ул. Байкальская, 188/3, оф. 5

Телефон: (395-2) 96-29-89,76-86-48, факс:(395-2)23-59-04

e-mail: bazis.geo@mail.ru

ООО «Базис»

Заказчик:

Открытое акционерное общество

«Иркутская электросетевая компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

территории для строительства объекта «Электрическая сеть д. Карлук»

Директор                                                                                                                 В.В. Ляшенко

Иркутск

2017г.

Утвержден _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

от_________________№________________

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ В ЕГО СОСТАВЕ

территории для строительства объекта «Электрическая сеть д. Карлук»

Основная часть

Обоснование проекта планировки территории

Проект межевания территории

Иркутск

2017г.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Руководитель проекта                                                                                              В.В. Ляшенко

Инженер                                                                                                                И.В. Олимпиева

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |
|  | Справка руководителя проекта |  |
| 1. | Проект планировки (основная часть) |  |
|  | Введение |  |
|  | Цели и задачи проекта планировки |  |
| 2. | Материалы по обоснованию проекта планировки |  |
| 2.1 | Характеристика природных и инженерно-геологических условий |  |
| 2.2 | Планировочные ораничения |  |
| 2.3 | Проектные решения |  |
| 2.4 | Улично-дорожная сеть и транспортное решение |  |
| 3. | Охрана труда и техника безопасности |  |
| 4. | Охрана окружающей среды |  |
| 5. | Обоснование проекта планировки |  |
|  | Проект межевания территории |  |
|  | Пояснительная записка |  |
| 1. | Введение |  |
| 2. | Характеристика образуемого земельного участка |  |
| 3. | Характеристика зон с особыми условиями использования |  |
| 4. | Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка, совмещенная с таблицей координат поворотных точек охранной зоны проектируемого объекта |  |
| 5. | Вывод |  |
|  | Графический материал |  |
|  | Схема размещения объекта в структуре территории д. Карлук Карлукского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на основе градостроительного зонирования (M l: 10000) |  |
|  | Проект межевания территории для строительства объекта «Электрическая сеть д. Карлук», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук (М 1:5000) |  |
|  | Исходная документация |  |
|  | Кадастровый план территории №99/2017/30645244 от 10.10.2017г. |  |
|  | Проект организации строительства объекта недвижимости №017/19-ВЭС-2013-НОС, 2014 год. |  |
|  | Решение «О подготовке документации по планировке территории» №06.001-05-4.23-1866 от 20.09.2017г. |  |
|  | Заключение службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 02-76-2184/17 от 07.04.2017г. |  |

Справка руководителя

Проект разработан в соответствии с требованиями государственных норм, правил, стандартов, технических условий и исходных данных, выданных органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями, обеспечивает безопасную эксплуатацию в случае соблюдения при строительстве предусмотренных проектом мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Ляшенко В.В.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

ВВЕДЕНИЕ

Федеральным законом от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, в соответствии с которыми для строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. По новым требованиям разработка проектной документации для строительства или реконструкции таких объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и проекта межевания территории.

Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, к линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.

Проекты планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Электрическая сеть д. Карлук» разработан организацией ООО «Базис» на основании  Договора от 20.06.2014 г. №171/1-ВЭС-2014.

Заказчиком по вышеуказанному объекту является Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (далее по тексту - ОАО «ИЭСК»).

Проект планировки территории для размещения линейного объекта состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включает в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. При подготовке документации по планировке территорий осуществляется разработка проектов планировки территорий, проектов межевания территорий для данного объекта.

Проект планировки и проекта межевания территории линейного объекта разработан на основании следующих исходных данных и условий, необходимых для подготовки проекта:

1. Схемы территориального планирования Карлукского муниципального образования.

2. Генеральный план Карлукского муниципального образования Иркутского района Иркутской области

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией РФ и Вологодской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.).

- Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.)

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Правительства Российской Федерации № 486 от 11 августа 2003г. «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

- ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Главная цель настоящего проекта – подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Электрическая сеть д. Карлук».

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

*	выявление территории, занятой линейным объектом.

*	выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании

действующего законодательства,

* указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);

* выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

* анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;

* определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

* формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования;

* обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

Результаты работы:

1. Определение территории занятой линейным объектом и его охранной зоны.

2. Определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом.

3. Определение места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам.

4. Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта.

5. Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и проектируемых линейных объектов.

6. Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования воздушной линии.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

- Характеристика природных и инженерно-геологических условий.

Природно-климатические условия

Проектируемая трасса ВЛ 0,4-10 кВ располагается в Иркутском районе, Иркутской области, д. Карлук.

Рельеф территории ровный с изменением абсолютной отметки уровня грунта по трассе от 451 м до 502 м.

Карлукское муниципальное образование граничит с севера, северо-запада, запада, юго-запада и юга - с Уриковским, с юго-востока, востока и северо-востока – с Хомутовским муниципальными образованиями Иркутского муниципального района.

Климат территории, как и всей Иркутской области, резко континентальный, характеризующийся продолжительной и суровой зимой и коротким летом. Причиной этого является образование над азиатским материком в зимний период областей высокого давления, в результате чего в этот период года преобладает ясная, сравнительно тихая погода со значительными морозами и небольшим количеством осадков. Снежный покров, как правило, незначительной толщины. В летний период азиатский материк интенсивно прогревается, образуются области низкого давления и циклоны с переменой погоды, когда жаркие, сухие дни чередуются с дождливыми. Летний период характеризуется значительным количеством выпадающих осадков.

Климатические особенности территории определяются ее широтным положением на юге области, расчлененным рельефом и регулирующим влиянием таких водных объектов, как оз. Байкал и Иркутское водохранилище.

Климат в Карлукском поселении резко-континентальный с холодной сухой зимой и жарким летом. Годовая амплитуда колебаний между средними температурными самого холодного (январь) и самого тёплого месяца (июль) достигает 40-45°С. Максимальная температура воздуха +33°С, минимальная -50°С.

Безморозный период в среднем с 5 июня по 8 сентября – 94 дня. Последние морозы 13 мая – 23 июня; первые морозы 19 августа –2 октября. Заморозки возможны в любой летний месяц.

Количество солнечных дней в году – 315, осадков – 403 мм, в том числе в тёплый период года 346 мм. Максимальное количество осадков за год 649 мм, минимальное – 209 мм.

Снежный покров ложится в среднем к октябрю. Наибольшая высота снежного покрова в феврале месяце – 26 см. число дней со снеговым покровом – 161. глубина промерзания почвы под естественным снежным покровом – 204 см, на оголённом месте – 296 см.

Атмосферные осадки по территории распределяются неравномерно. Максимум осадков приурочен к июлю-августу, а минимум – к февралю-марту.

| Район по гололеду 25 летней повторяемости | III |
| --- | --- |
| Нормативная стенка гололеда, мм | 20 |
| Район по ветру 25 летней повторяемости | III |
| Нормативное ветровое давление, Па | 650 |
| Годовое количество осадков, мм | 271 |
| Низшая температура воздуха, °С | -50 |
| Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха, °С | -34 |
| Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С | -43 |
| Среднегодовая температура воздуха, °С | -2,6 |
| Высшая температура воздуха, °С | +37 |
| Число грозочасов в год | 22 |
| Высота снежного покрова, макс средняя, см | 22/18 |
| Количество ветреных дней в зимнем периоде с силой ветра более 10 м сек (до 10. от 10 до 30, более 30%) | более 30 |
| Степень загрязнения атмосферы | I |
| Температура гололедообразовання, °С | - 10 |
| Преобладающее направление ветра | СЗ |
| Расчетная температура самых холодных суток, °С | - 43 |
| Продолжительность отопительного периода, сутки | 250 |
| Средняя температура отопительного периода, °С | - 7,2 |
| Вес снегового покрова. кГс/м2 | 120 |
| Сейсмичность района, баллы (группа В) | 8 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3.0 |
| Средняя из абсолютных максимумов температура воздуха в летний период. °С | +37 |
| Глубина протаивания грунта на начало грозовой деятельности, м | 0.4 |

- Положение проектируемой территории в структуре поселения.

Существующее положение.

Законом Иркутской области от 21.06.2010 № 49-03 «Об административно-территориальном устройстве Иркутской области», законом Иркутской области от 16.12.2004 № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области», установлено, что Карлукское муниципальное образование с административным центром в деревне Карлук образованно на территории Иркутского района Иркутской области.

В состав территории Карлукского муниципального образования входят земли населенного пункта деревня Карлук.

Деревня Карлук расположена на 13-м км от г.Иркутска по Качугскому тракту и в 4-х км от тракта в живописной местности, рядом с селами Грановщина и Урик.

Граничит по Кудинской горе и ручью Карлучек с Хомутовским муниципальным образованием, по лесу – с Плишкино, по болоту – с Уриковским муниципальным образованием и по лесу и полям – с совхозом «Тепличный».

Проектируемая территория расположена в кадастровом квартале 38:06:111418

.

- Планировочные ограничения.

На территории, рассматриваемой для строительства объекта «Электрическая сеть д. Карлук» и прилегающей территории выявлено, что на данной территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты обладающие признаками объекта культурного наследия.

На основании ст.ст. 28,30 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельный участок подлежащий воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иные работ является объектом историко - культурной экспертизы. Историко - Культурная экспертиза проводится в целях определения наличия либо отсутствия объектов наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

Проектируемая трасса ВЛ 10 /0.4 кВ проходит по территории не занятой капитальной застройкой.

- Проектные решения.

Проектной документацией предусматривается строительство ВЛ 10/0.4 кВ. Выбор трассы осуществляется в соответствии с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ) с учетом стесненных условий, обусловленных насыщенностью инженерных коммуникаций, включая автодороги, водопроводы, категориями отчуждаемых земель, использованием охранных зон инженерных сооружений и приближением к существующим дорогам.

Общая протяженность проектируемых сетей - 8900 м.

Воздушные линии электропередачи напряжением ВЛ 10/0.4 кВ устанавливаются на железобетонных опорах типа СВ.

Марка провода принята на ВЛ 10/0.4 кВ – АС 95/16.

Для распределения  сетей 10кВ по д. Карлук, проектом предусматривается установка анкерно-ответвительных опор № 03, 10, 18, 26, 38, 67, 79, 102 которые разделяют проектируемую ВЛ-10кВ на участки, позволяя запитать все улицы предусмотренные договором.

Конечными точками являются проектируемые комплектные трансформаторные подстанции установленные возле опор №30а, 36а, 28б, 07, 15, 22, 30, 32, 37, 42, 48, 54, 60, 69, 76, 82, 90, 107, 117

5. Улично-дорожная сеть и транспортное решение.

Существующее положение.

Основной подъезд на планируемую трассу ВЛ 10/0.4 кВ с земель общего пользования д. Карлук.

На период осуществления проекта.

ВЛ 10/0.4 кВ проходит по населенной местности.

На период строительно-монтажных работ электрических сетей устанавливается полоса временного отвода земель шириной 4.5-5.5 м. (см. чертеж «Проект межевания территории линейного объекта»).

Площадь земельного участка, временно используемого для нужд строительства

составляет 5883 кв.м.

Согласно технологическим картам, регламентирующим порядок выполнения строительно-монтажных работ, почвенный слой удаляется только в местах раскопок траншей под ВЛ и используется в непосредственной близости от них. Для движения строительной техники в процессе строительно-монтажных работ используются существующие проезды.

Красные линии и параметры улично-дорожной сети на проектируемой территории для строительства объекта «Электрическая сеть д. Карлук», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук приняты существующие и в соответствии со сложившейся планировочной ситуацией.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны обеспечиваться правильной организационно- технической подготовкой к строительству и выполнением работ в полном соответствии с действующими нормами, правилами и технологическими картами.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должны обеспечиваться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и «Правилами пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», утвержденными ГУПО МВД РФ, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-76.

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.

Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места применения и складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило, механизированным способом согласно требованиям ГОСТ 12.3009-76.

Перемещение материалов, строительных конструкций и узлов оборудования на рабочей площадке должно выполняться механизированным способом и в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Складировать материалы следует на рабочих местах так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стеснили проходы.

При подаче материалов, строительных конструкций следует применять поддоны, контейнеры, тару и грузозахватные устройства, исключающие падение груза.

Стропы, траверса и тара в процессе эксплуатации должны подвергаться техническому осмотру в сроки, установленные требованиями Правил устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов, а прочная технологическая оснастка – не реже чем через каждые 6 месяцев.

На участке, где ведутся демонтажные работы, не допускается выполнение других работ.

На всей территории площадки должны быть установлены указатели рабочих проходов и проездов и определены зоны, согласно табл. 1 и 2 СНиП III-4-80* опасные для прохода и проезда. В зонах устанавливаются ограждения, надписи, сигналы. До начала работ должна быть проверена исправность монтажного и подъемного оборудования, а также захватных приспособлений. Способы строповки элементов конструкций должны обеспечивать их подачу к месту складирования либо погрузки в транспортные средства.

Очистку конструкций от грязи и наледи следует производить до их подъема. Не допускается пребывание людей на элементах конструкций во время подъема или перемещения. Установленные в проектном положении элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость. Не допускается нахождение людей под демонтируемыми элементами конструкций в течение всего технологического процесса. Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

На действующих объектах (ПС и ВЛ) все работы производить в соответствии с «Инструкцией по организации и производству работ повышенной опасности в строительно – монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго», только в присутствии наблюдающих от эксплуатации.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Все работы на подстанции выполняются специализированной организацией с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта.

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды обеспечиваются выполнением требований СНиП.

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее.

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:

- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;

-автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения – строительная техника;

- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами;

- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается;

- при строительстве линейными ИТР непосредственно руководящими строительством должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности;

- после завершения строительства территория, где производились работы, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования – т. е. выполнена рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации. Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с требованиями СНиП III – 10 – 75* в течении одного календарного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Планирование расположения линейных объектов и определение оптимального варианта их размещения позволяет минимизировать затраты на строительство, а также оптимальным образом регулировать вопросы собственности на землю.

В проекте планировки территории с проектом межевания в его составе для строительства линейного объекта «Электрическая сеть д. Карлук» приняты технические решения, направленные на повышение надежности электроснабжения:

- осуществлен выбор оптимального варианта трассы ВЛ 10/0.4 кВ максимально исключающего участки с неблагоприятными воздействиями природного и технологического характера;

В целях создания безопасных условий труда при эксплуатации проектируемого объекта проект предусматривает:

- использование технически совершенного оборудования;

- применение типовых проектов, разработанных с учётом создания безопасных условий труда;

Противопожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается:

- соблюдением расстояний от ВЛ до сооружений, наружных установок в соответствии с требованиями НПБ, СНиП и ПУЭ.

Для электрических сетей установлена охранная зона - территория с особыми условиями использования в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения:

а) вдоль трасс ВЛ 10/0.4 кВ - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-2,5 метров с каждой стороны кабеля.

Выбор участка под строительство выполнен с учетом минимизации затрат на строительство и монтаж объекта, на прокладку коммуникационных сетей, соблюдения санитарно-защитных и охранных зон.

В настоящей проектной документации все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части, а также по природоохранным мероприятиям приняты и разработаны в полном соответствии с действующими на дату выпуска проектной документации нормами и правилами, включая правила пожаробезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаробезопасности, эксплуатация сооружений, выполненных по данной проектной документации, безопасна.

После завершения строительства площадки для складирования материалов должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.

Оценка возможных негативных воздействий на окружающую среду выполнены в соответствии с федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми документами, регламентирующими экологическую безопасность осваиваемой территории.

Общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС» Свидетельство СРО №СРО-И-024-14012010-00196 от 21.12.2012г.

Адрес: 664075, г. Иркутск,ул. Байкальская, 188/3, оф. 5

Телефон: (395-2) 96-29-89,76-86-48, факс:(395-2)23-59-04

e-mail: bazis.geo@mail.ru

ООО «Базис»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИ ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

ВВЕДЕНИЕ

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории объекта (трасса ВЛ 10/0.4 кВ).

Цель и назначение работы по разработке проекта межевания территории:

- обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых, будут размещены после строительства линейные объекты;

- определение охранных зон - «охранная зона электрические сети» - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс электрических и вокруг других объектов в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации электрические сети относятся к категории опасных производственных объектов. Основы безопасной эксплуатации электрических сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Любые работы в охранных зонах электрических сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения).

Проект межевания территории разработан в целях формирования земельного участка для запроектированной и существующей застройки территории, а так же в целях внесения в ГКН сведений о проектируемых зонах с особыми условиями использования. При разработке проекта межевания территории учитывалась информация, приведённая в кадастровом плане территории, генерального плане Карлукского муниципального образования, утвержденного решением Думы Карлукского муниципального образования №15-59/ДСП от 28.11.2013г.; Правилах землепользования и застройки Карлукского муниципального образования, утвержденные решением Думы Карлукского муниципального образования №15-58/ДСП от 28.11.2013г.;

Проект межевания выполнен в местной системе координат (МСК-38).

Формируемый земельный участок необходим для строительства линейного объекта ВЛ 10/0.4 кВ является временным на период строительства.

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАГИВАЕМЫХ ЗЕМЕЛНЫХ УЧАСТКАХ.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта д. Карлук  и землях лесного фонда в границах кадастрового квартала: № 38:06:111418 граница которого установлена в соответствии с кадастровым делением территории Иркутского муниципального района Иркутской области .

Формирование земельных участков для размещения ВЛ 10/0.4 кВ осуществляется из земель государственной собственности, .а также из земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:111418:8007, 38:06:111418:9121, закрепленных за конкретными лицами.

Сведения о сформированных земельных участках, представленные в таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Кадастровый номер | Местоположение (Адрес) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь (кв.м) | Вид права | Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 38:06:111418: ЗУ1(1) | Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук | Земли населенных пунктов | для строительства сооружения "Электрическая сеть д. Карлук" | 2516 | Государственная собственность | - |
|  | 38:06:111418: ЗУ1(2) |  |  |  | 1562 |  |  |
|  | 38:06:111418: ЗУ1(3) |  |  |  | 75 |  |  |
|  | 38:06:111418: ЗУ1(4) |  |  |  | 155 |  |  |
|  | 38:06:111418: ЗУ1(5) |  |  |  | 55 |  |  |
|  | 38:06:111418: ЗУ1(6) |  |  |  | 173 |  |  |
| 2 | 38:06:111418:9121 :ЗУ1(1) | Иркутская область, Иркутский район, Иркутское лесничество, Хомутовское участковое лесничество, Пригородная дача, квартал № 3 (выдела 1,2,3,4) | Земли лесного фонда | для ведения лесного хозяйства | 264 | Собственность публично-правовых образований |  |
|  | 38:06:111418:9121 :ЗУ1(2) |  |  |  | 520 |  |  |
| 3 | 38:06:111418:8007 :ЗУ1 | Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Байкальская, 25 "А" | Земли населенных пунктов | Под строительство и эксплуатацию амбулатории | 601 |  |  |
| 5 | 38:06:111418:7604 :ЗУ1 | Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук, ул. Байкальская, 27 "А" |  | Под строительство и эксплуатацию детского сада | 62 |  |  |

Образуемый многоконтурный земельный участок общей площадью 4536 кв.м., состоящий из 5 замкнутых контуров расположен в границах кадастровых кварталов: 38:06:111418 на землях населенных пунктов д. Карлук.

На многоконтурный земельный участок общей площадью 784 кв.м., состоящий из 2 замкнутых контуров (38:06:111418:9121:ЗУ1(1), 38:06:111418:9121:ЗУ1(2)), расположенном на землях лесного фонда, подготовлена схема расположения земельного участка в составе земель лесного фонда, находящихся в Федеральной собственности под строительство объекта «Электрическая сеть д. Карлук».

На земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:111418:8007,  38:06:111418:7604, находящихся в муниципальной собственности в дальнейшем будут подготовлены и заключены договоры арены части земельного участка на период строительства объекта «Электрическая сеть д. Карлук».

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 (ред. от 26.08.2013г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 5 метров для В Л 10/0.4 кВ.

Общая площадь охранной зоны составляет 12816 кв.м.

В пределах охранных зон воздушных линий электропередачи без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных лини электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов

4. Таблица координат поворотных точек формируемого земельного участка и координат поворотных точек охранной зоны проектируемого объекта.

Таблица 1. Координаты поворотных точек (Система координат МСК-38)

| Название знака №№ | Х(м) | У(м) |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ1(1) |
| 1 | 399698.81 | 3334713.02 |
| 2 | 399704.41 | 3334724.84 |
| 3 | 399724.64 | 3334767.56 |
| 4 | 399726.72 | 3334798.34 |
| 5 | 399723.76 | 3334800.66 |
| 6 | 399652.17 | 3334854.55 |
| 7 | 399550.69 | 3334929.90 |
| 8 | 399526.84 | 3334934.25 |
| 9 | 399519.88 | 3334949.40 |
| 10 | 399525.74 | 3334948.60 |
| 11 | 399514.29 | 3334956.19 |
| 12 | 399508.62 | 3334957.34 |
| 13 | 399507.09 | 3334957.08 |
| 14 | 399483.01 | 3334961.95 |
| 15 | 399458.06 | 3334955.34 |
| 16 | 399457.56 | 3334955.66 |
| 17 | 399436.39 | 3334969.44 |
| 18 | 399411.25 | 3334985.79 |
| 19 | 399378.41 | 3335007.16 |
| 20 | 399359.87 | 3335019.22 |
| 21 | 399357.70 | 3335014.95 |
| 22 | 399458.97 | 3334949.91 |
| 23 | 399483.05 | 3334956.19 |
| 24 | 399507.41 | 3334952.59 |
| 25 | 399507.70 | 3334951.46 |
| 26 | 399513.30 | 3334950.18 |
| 27 | 399514.41 | 3334950.53 |
| 28 | 399523.73 | 3334930.25 |
| 29 | 399548.85 | 3334925.66 |
| 30 | 399721.68 | 3334796.35 |
| 31 | 399720.19 | 3334768.70 |
| 32 | 399694.60 | 3334715.17 |
| 1 | 399698.81 | 3334713.02 |
| :ЗУ1(2) |
| 33 | 399336.87 | 3334793.09 |
| 34 | 399340.11 | 3334796.96 |
| 35 | 399336.59 | 3334800.21 |
| 36 | 399313.13 | 3334821.92 |
| 37 | 399290.61 | 3334842.77 |
| 38 | 399268.93 | 3334862.87 |
| 39 | 399254.88 | 3334875.89 |
| 40 | 399248.30 | 3334882.73 |
| 41 | 399228.54 | 3334903.45 |
| 42 | 399208.57 | 3334924.30 |
| 43 | 399188.45 | 3334945.30 |
| 44 | 399168.19 | 3334966.47 |
| 45 | 399157.41 | 3334977.74 |
| 46 | 399158.70 | 3335004.77 |
| 47 | 399170.91 | 3335022.05 |
| 48 | 399177.64 | 3335027.97 |
| 49 | 399174.88 | 3335031.58 |
| 50 | 399173.95 | 3335030.82 |
| 51 | 399167.49 | 3335025.92 |
| 52 | 399161.80 | 3335017.69 |
| 53 | 399153.80 | 3335005.71 |
| 54 | 399153.10 | 3334975.34 |
| 55 | 399243.38 | 3334880.19 |
| 56 | 399242.68 | 3334879.50 |
| 57 | 399247.15 | 3334874.73 |
| 58 | 399248.21 | 3334875.97 |
| 33 | 399336.87 | 3334793.09 |
| :ЗУ1(3) |
| 59 | 399616.62 | 3335430.14 |
| 60 | 399618.54 | 3335442.53 |
| 61 | 399612.79 | 3335443.72 |
| 62 | 399610.57 | 3335431.37 |
| 59 | 399616.62 | 3335430.14 |
| :ЗУ1(4) |
| 63 | 399658.94 | 3335542.19 |
| 64 | 399659.63 | 3335546.64 |
| 65 | 399638.66 | 3335551.50 |
| 66 | 399639.57 | 3335555.85 |
| 67 | 399635.77 | 3335556.62 |
| 68 | 399634.18 | 3335556.94 |
| 69 | 399632.22 | 3335547.73 |
| 63 | 399658.94 | 3335542.19 |
| :ЗУ1(5) |
| 70 | 399521.65 | 3335570.66 |
| 71 | 399521.83 | 3335571.34 |
| 72 | 399528.44 | 3335578.43 |
| 73 | 399522.21 | 3335579.69 |
| 74 | 399516.67 | 3335573.63 |
| 75 | 399516.35 | 3335571.76 |
| 70 | 399521.65 | 3335570.66 |
| :ЗУ1(6) |
| 76 | 399381.93 | 3335416.59 |
| 77 | 399382.73 | 3335430.94 |
| 78 | 399385.45 | 3335456.17 |
| 79 | 399381.70 | 3335455.78 |
| 80 | 399380.49 | 3335451.33 |
| 81 | 399378.28 | 3335431.74 |
| 82 | 399377.50 | 3335417.56 |
| 76 | 399381.93 | 3335416.59 |

Вывод

В результате выполнения проекта межевания территории для строительства объекта «Электрическая сеть д. Карлук», расположенного на землях муниципальной собственности Карлукского муниципального образования образуется:

- один земельный участок, общей площадью 4536 кв.м., на землях населенных пунктов с видом разрешенного использования - для строительства объекта «Электрическая сеть д. Карлук».

Сведения о вновь образуемом земельном участке отражены на чертеже «Проект межевания территории (основной чертеж)».

Графический материал

Схема размещения объекта «Электрическая сеть д. Карлук» в структуре территории д. Карлук Карлукского муниципального образования Иркутского района Иркутской области на основе градостроительного зонирования

- проектируемая трасса ВЛ

УТВЕРЖДЕН___________________________

________________________________________

от___________________________№_________

Проект межевания территории для строительства объекта «Электрическая сеть д. Карлук»,

расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Карлук

| Условные обозначения: |
| --- |
| 1 | - обозначение характерной точки границы |  | - обозначение зоны с особыми условиями использования территории |
|  | -обозначение границы земельного участка, предоставляемого для строительства ВЛ |  | - обозначение охранной зоны ВЛ 0,4 |
|  | - обозначение существующих границ земельных участков, сведения о которых содержаться в ГКН | :961 | - обозначение образуемого (уточняемого) земельного участка |
|  | - обозначение границы кадастрового квартала | 38:06:010204 | - обозначение номера кадастрового квартала |

МАСШТАБ 1:5000

Таблица 1. Координаты поворотных точек (Система координат МСК-38)

| 58 | 399248.21 | 3334875.97 |
| --- | --- | --- |
| 33 | 399336.87 | 3334793.09 |
| :ЗУ1(3) |
| 59 | 399616.62 | 3335430.14 |
| 60 | 399618.54 | 3335442.53 |
| 61 | 399612.79 | 3335443.72 |
| 62 | 399610.57 | 3335431.37 |
| 59 | 399616.62 | 3335430.14 |
| :ЗУ1(4) |
| 63 | 399658.94 | 3335542.19 |
| 64 | 399659.63 | 3335546.64 |
| 65 | 399638.66 | 3335551.50 |
| 66 | 399639.57 | 3335555.85 |
| 67 | 399635.77 | 3335556.62 |
| 68 | 399634.18 | 3335556.94 |
| 69 | 399632.22 | 3335547.73 |
| 63 | 399658.94 | 3335542.19 |
| :ЗУ1(5) |
| 70 | 399521.65 | 3335570.66 |
| 71 | 399521.83 | 3335571.34 |
| 72 | 399528.44 | 3335578.43 |
| 73 | 399522.21 | 3335579.69 |
| 74 | 399516.67 | 3335573.63 |
| 75 | 399516.35 | 3335571.76 |
| 70 | 399521.65 | 3335570.66 |
| :ЗУ1(6) |
| 76 | 399381.93 | 3335416.59 |
| 77 | 399382.73 | 3335430.94 |
| 78 | 399385.45 | 3335456.17 |
| 79 | 399381.70 | 3335455.78 |
| 80 | 399380.49 | 3335451.33 |
| 81 | 399378.28 | 3335431.74 |
| 82 | 399377.50 | 3335417.56 |
| 76 | 399381.93 | 3335416.59 |

| Название знака №№ | Х(м) | У(м) |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ1(1) |
| 1 | 399698.81 | 3334713.02 |
| 2 | 399704.41 | 3334724.84 |
| 3 | 399724.64 | 3334767.56 |
| 4 | 399726.72 | 3334798.34 |
| 5 | 399723.76 | 3334800.66 |
| 6 | 399652.17 | 3334854.55 |
| 7 | 399550.69 | 3334929.90 |
| 8 | 399526.84 | 3334934.25 |
| 9 | 399519.88 | 3334949.40 |
| 10 | 399525.74 | 3334948.60 |
| 11 | 399514.29 | 3334956.19 |
| 12 | 399508.62 | 3334957.34 |
| 13 | 399507.09 | 3334957.08 |
| 14 | 399483.01 | 3334961.95 |
| 15 | 399458.06 | 3334955.34 |
| 16 | 399457.56 | 3334955.66 |
| 17 | 399436.39 | 3334969.44 |
| 18 | 399411.25 | 3334985.79 |
| 19 | 399378.41 | 3335007.16 |
| 20 | 399359.87 | 3335019.22 |
| 21 | 399357.70 | 3335014.95 |
| 22 | 399458.97 | 3334949.91 |
| 23 | 399483.05 | 3334956.19 |
| 24 | 399507.41 | 3334952.59 |
| 25 | 399507.70 | 3334951.46 |
| 26 | 399513.30 | 3334950.18 |
| 27 | 399514.41 | 3334950.53 |
| 28 | 399523.73 | 3334930.25 |
| 29 | 399548.85 | 3334925.66 |
| 30 | 399721.68 | 3334796.35 |
| 31 | 399720.19 | 3334768.70 |
| 32 | 399694.60 | 3334715.17 |
| 1 | 399698.81 | 3334713.02 |
| :ЗУ1(2) |
| 33 | 399336.87 | 3334793.09 |
| 34 | 399340.11 | 3334796.96 |
| 35 | 399336.59 | 3334800.21 |
| 36 | 399313.13 | 3334821.92 |
| 37 | 399290.61 | 3334842.77 |
| 38 | 399268.93 | 3334862.87 |
| 39 | 399254.88 | 3334875.89 |
| 40 | 399248.30 | 3334882.73 |
| 41 | 399228.54 | 3334903.45 |
| 42 | 399208.57 | 3334924.30 |
| 43 | 399188.45 | 3334945.30 |
| 44 | 399168.19 | 3334966.47 |
| 45 | 399157.41 | 3334977.74 |
| 46 | 399158.70 | 3335004.77 |
| 47 | 399170.91 | 3335022.05 |
| 48 | 399177.64 | 3335027.97 |
| 49 | 399174.88 | 3335031.58 |
| 50 | 399173.95 | 3335030.82 |
| 51 | 399167.49 | 3335025.92 |
| 52 | 399161.80 | 3335017.69 |
| 53 | 399153.80 | 3335005.71 |
| 54 | 399153.10 | 3334975.34 |
| 55 | 399243.38 | 3334880.19 |
| 56 | 399242.68 | 3334879.50 |
| 57 | 399247.15 | 3334874.73 |

Исходная документация